UV2550型紫外可见分光光度计

一． 原理

紫外可见吸收光谱是分子价电子能级跃迁产生的，是有机化合物结构确定的辅助工具。有机化合物的紫外可见吸收光谱，反映的是结构中生色团和助色团的特性，不完全反映整个分子特性。

二. 操作规程

1.开机

⑴打开计算机，打印机，

⑵开主机开关，双击软件图标UVProbe，点击“连接”与仪器联机，仪器开始自检，通过后按“确定”。

2. 操作

⑴选择“窗口”>“光谱”，打开光谱模块。

⑵选择编辑>方法，设定测定波长范围，扫描速度（高），采样间隔（1.0），扫描方式（自动/单个），测定方式（吸光度/透过率/反射率）。

⑶点击光度计按键条中的“基线”，启动基线校正操作，点击确定。

注：在开始基线校正之前，确认样品或参比光束无任何障碍物，并且样品室中没有样品。

3.测量光谱

⑴在空白池架中放入样品空白比色池，样品池架中放入样品池，点击仪器条中的“开始”，启动扫描。

⑵扫描完成后，在弹出的新数据集对话框中输入样品名，点击确定。

⑶保存数据：选择文件>另存为，在对话框顶部的保存位置中选择适当的路径，输入文件名，保存类型中选择Spc，点击保存。

4.关机

先点击“断开”，然后再关仪器主机，最后关电脑。