### UV-7500型紫外—可见分光光度计 〔上海天美公司〕

7500型紫外-可见分光光度计是以钨灯和氘灯为光源、衍射光栅为色散元件、硅光电池为检测器、具有人机对话操作功能的单光束紫外-可见分光光度计。波长范围200(900nm。

（1）工作原理

仪器的光学原理系统如图1-4所示：

图1-4  7500光路原理图

7500紫外-可见分光光度计总体结构布局见图1-5，仪器主要由五大部件组成、光源室、光学单色系统，样品室，模拟电路系统及微机系统。

图1-5  7500主机结构图

（2）仪器的使用方法

打开7500主机电源，仪器显示主板LCD上显示“UV/VIS 7500”，随后钨灯自动点亮，氘灯在钨灯点亮后约6秒左右自动点亮。主机将自动做一系列自检工作（需5分钟）。待仪器预热20分钟后，可进行样品测量。

●自动扫描定性分析操作步骤如下：

●单点浓度回归法，操作步骤如下：

附录：

- 操作面板各键盘的功能

| 键盘字符 | 功 能 |
| --- | --- |
| 4-9 | 数字键 |
| 0 | 在输入数字时是数字键，在校正暗电流时是0.0%τ键（暗电流扣除键） |
| 1 | 在输入数字时是数字键，在校正空白时110%τ键（满刻度） |
| 2 | 在输入数字时是数字键，在打印时是打印图谱的所有的峰键 |
| 3 | 在输入数字时是数字键，在打印时是打印图谱的所有的吸收峰键 |
| - | 在输入数字时是负号键，在其它功能状态下是显示波长键 |
| SE/. | 在输入数字时是小数点键，在其它功能状态下是选择键 |
| MODE | 模式键 |
| ENTER | 输入键 |
| PRINT | 在扫描，记忆存储及带宽检测时打印图谱，在其它功能状态下打印数据 |
| STORE | 时间扫描或波长扫描时的曲线记忆存储键 |

二、显示字符的含义

| 字 符 | 含 义 |
| --- | --- |
| SELECT MODE | 选择功能 |
| SING | 模式一：单点扫描操作 |
| SCAN | 模式二：自动扫描操作 |
| TIME | 模式三：时间扫描操作 |
| 2WAV | 模式四：双波长操作 |
| 3WAV | 模式五：三波长操作 |
| MWAV | 模式六：多波长操作 |
| TEXT | 模式七：图谱操作（图谱扩展打印、图谱组合打印） |
| LAMP | 模式八：灯开关控制 |
| D2/W | 模式九：光谱带宽检测 |
| WAVE-LENGTH SET | 波长设定 |
| WAV1(2,3,...) | 波长1(2、3.....) |
| MEAS UNIT SET | 输出方式选择 |
| T% | 透过率 |
| ABS | 吸光度 |
| CONC | 浓度 |
| PRESS “ENTER” TO TARGRT WAV | 按“ENTER”键至指定波长 |
| ENERGY TEST | 能量检测 |
| REFERENCE TEST | 参比检测 |
| No. | 序号 |
| REGRESS | 浓度回归 |
| DIRECT | 浓度直读 |
| CONC PARAMETER | 浓度参数 |
| STANDARD SAMPLE | 标准样品 |
| K= * * * * | 浓度标准曲线的斜率 |
| B= * * * * | 浓度标准曲线的截距 |
| E=-* | 浓度标准曲线的单位指数 |
| r=* * * * | 浓度标准曲线回归的线性度（相关系数） |
| SCAN RANGE SET | 扫描范围设定 |
| START WAV | 起始波长 |
| END WAV | 结束波长 |
| SPEED | 时间扫描采样频率设定 |
| TIMES/min | 设定扫描时间的单位（次/分钟） |
| STEP SET | 扫描步长设定 |
| (nm) | 扫描步长的纳米数（扫描波长间隔的纳米数） |
| MEAS RANGE SET | 输出图谱上下限设定 |
| MAX | 最大值 |
| MIN | 最小值 |
| OVER | 输入数据超出可设定范围 |
| PRESS “ENTER” TO START SCAN | 按“ENTER”键开始扫描 |
| PRINT NOT LINK | 打印机未连接好 |
| NO FOUND D2 LAMP 656.1 nm CHARATER | 未搜索到氘灯特征谱线 |
| TEXT NOT IN RAM | 没有存储的曲线 |

# Text boxes

选择扫描

步长（4档）

选择显示方法（T,A,dA）

放入空白

及被测样品

选择扫描模式（SCAN）

设定扫描

波长上下限

用空白校

正扫描背景

用空气校

正扫描能量

选择Y轴

输出上下限

将被测样品推

入光路进行扫描

打印或记

忆扫描数据

选择浓度回归方法（REGRESS）

放入空白

及被测样品

选择单点模式（SING）

设定工

作波长

将被测样

品推入光路

校正空白

及暗电流

依次输入

标样的浓度

设入标样

数量（2-9）

依次测量标样的吸光度

打印斜率、截距、

单位指数及相关系数

放入空白

及被测样品

选择单点模式（SING）

设定工

作波长

将被测样

品推入光路

校正空白

及暗电流

依次输入

标样的浓度

设入标样

数量（2-9）

依次测量标样的吸光度

打印斜率、截距、

单位指数及相关系数